## Slide 1
ATEN KOREA 2018 1분기 교육
- Troubleshooting-
ATEN Korea VEN ven@aten.co.kr
2018.03

## Slide 2
Video Issue
KVM
MATRIX

## Slide 3: 문제점
모든 포트 화면출력 안됨
특정 포트 화면 출력 안됨

## Slide 4: KVM Switch

## Slide 5
화면 출력
문제 문의
모니터 교체 Test
젠더
및 컨버터
케이블 교체 Test
서버 직접 연결 Test
기타 서버 Test
특정 포트 불량
케이블 불량
젠더 불량
모니터 호환성
문제
추가 정보
수집 후
본사에 제공
본사 기술부
및 RD
Solution 제공
서버에서 화면
출력 문제
그래픽 카드
업그레이드
특정 서버와
호환성
추가 정보
수집 후
본사에 제공
본사 기술부
및 RD
Solution 제공
종료
장비 불량
RMA 입고
YES
YES
YES
YES
YES
YES
NO
NO
NO
NO
NO

## Slide 6: 화면 출력 안됨
1. 포트전환 수동 스위치 LED 모두 점멸 확인
펌웨어 업그레이드 모드 스위치
아답터 교체 TEST
Normal / Recover

## Slide 7: 케이블 교체
1. 콘솔 케이블 교체
2. 모니터와 KVM 연결 케이블 교체
3. CPU 케이블 교체
4. CPU 모듈 교체 + UTP 교체
5. 연장 케이블 사용 시 제거 or 짧은 케이블 교체 후 TEST

## Slide 8: 젠더 및 컨버터
잘못된 젠더 사용

## Slide 9: 신호 측정
Oscilloscope 신호 측정 방법
KVM 입력 or 출력 포트에
Oscilloscope 와 함께 제공된 아답터 연결
2. Oscilloscope 사용 하여 R,G,B,H,V
5가지 신호 측정 후 에이텐 기술부
전달
3. 측정된 신호 분석 및 확인 후 솔루션
제공

## Slide 10: MATRIX Switch

## Slide 11
케이블 및 연장기
교체
화면 없음
PC/모니터 문제
종료
입력
출력 보드 교체
HDCP 변경
PC + 모니터 연결
EDID
변경
입력/출력 화면 없음
케이블 불량
입력/출력 보드 불량
EDID 호환
HDCP 호환
PC 및 모니터 설정 변경
추가 정보 수집 후 에이텐 전달
솔루션 제공
NO
NO
YES
YES
YES
YES
YES
NO
NO
NO
호환성 문제

## Slide 12: Matrix 화면 출력 없음
DVD, 블루레이, 코덱, 셋탑박스, PC 등등.. 다수의 입력 연결 시 특정 소스에서 화면 출력 안됨

## Slide 13: Matrix 화면 출력 없음
다수의 모니터 연결 시 특정 모니터 출력 안됨

## Slide 14: EDID
Default Mode
Port 1 Mode
Remix Mode
Customized

## Slide 15: HDCP
HDCP는 Definition Copy Protection “복제 방지” 기능의 저작권 보호 규격 입니다

## Slide 16: 신호 측정
Matrix Switch Log 측정방법
1. 주소창 에
http://[IP]/selfdiagnostic.html 입력
2. 출력된 모든 Log 메모장 복사 후
에이텐 기술부 전달
3. 전달 받은 Log 분석 후
결과 or 솔루션 제공

## Slide 17: e-Service
유형 | 화면 출력 없음 | 화면 쏠림 | 해상도 문제 | 화면 번짐 | 노이즈 | 변색 | 기타 | 합계
수량 | 117 | 3 | 19 | 5 | 11 | 3 | 54 | 212
백분율(%) | 55.2% | 1.4% | 9% | 2.4% | 5.2% | 1.4% | 25% | 100%

## Slide 18: 사례 1 (장비 불량)
장비 불량으로 인한 화면 출력 不
장비 교체 후 종료

## Slide 19: 사례 2 (구성 오류)
DVI-D 지원 하는 KVM 과 아날로그 방식만을 지원 하는
PC에 젠더 사용 하여 연결
화면 출력 不 올바른 구성방법
전달

## Slide 20: 사례 3 (호환성 문제)
특정 서버와 호환성 문제로 인한
화면 출력 不 추가정보 수집을
통해 firmware 개발 후 적용